Les Éoliennes

Situation :

Monsieur DUVENT veut implanter une éolienne sur son terrain dans le but de produire de l'électricité.
Avant de choisir entre les deux modèles présentés ci-dessous, il a étudié pendant une année la vitesse du vent sur son terrain.
Les résultats de ses relevés sont présentés dans le tableau ci-dessous :
Vitesse en m/s	[0 – 6]	]6 – 12]	]12 - 18]
Nombre d'heures	6500	2020	240

Eolienne Avel / Rotor : Axe horizontal Nombre de pales : 3 en composite fibre de verre et epoxy Diamètre : 5,6 m Hauteur du mât : 13 m autoportant Vitesse de rotation : 250 tours/minute (nominale) / La puissance P (en kW) fournie par cette éolienne interceptant une surface S (en m²) d'un vent soufflant à une vitesse V (en m/s) inférieure à 9 m/s est donnée par la formule : P = 0,00056×S×V3 Au-delà d'une vitesse de 9 m/s, la puissance reste constante.

Eolienne Wind / Rotor : Axe horizontal Nombre de pales : 3 en bois + époxy Diamètre : 4 m Hauteur du mât : 11,5 m autoportant Vitesse de rotation : 270 tours/minute (nominale) / La courbe ci-contre donne la puissance fournie par cette éolienne en fonction de la vitesse du vent.	Courbe de puissance

Travail demandé : Quelle éolienne monsieur DUVENT va-t-il choisir ?